PROTECTOR DE MOTOR PARA YAMAHA FZS6 FAZER 04’-08’ / FZ6 FAZER S2 07’-10’

CRASH PADS FOR YAMAHA FZS6 FAZER 04’-08’ / FZ6 FAZER S2 07’-10’

REF:5299N

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Desmontar los tornillos de sujeción del chasis al motor en el punto marcado en la fotografía (y lado contrario). Montar los protectores en el lado correspondiente según el croquis adjunto. Una vez apretado colocar las tapas.

INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE

Remove the fasteners that subject the chassis to the engine, on the point marked below (and the opposite side). Mount the protectors on each own side as the figure below shows. Tight the set, and place the caps.

MATERIAL SUMINISTRADO / MATERIAL SUPPLIED

| POSICIÓN | DENOMINACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Juego de tapas | Caps set | 2 |
| 2 | Tornillo M10/150x 50 DIN912 | M10/150 x50 screw | 1 |
| 3 | Tornillo M10/150 x 75 DIN912 | M10/150 x75 screw | 1 |
| 4 | Arandela (20ext.(10int x2 DIN125/A | Washer (20ext.(10int x2 | 2 |
| 5 | Protector Nylon | Nylon protector | 2 |
| 6 | Casquillo aluminio l/derecho | Aluminium metal arrowhead right hand side | 1 |
| 7 | Casquillo aluminio l/izquierdo | Aluminium metal arrowhead left hand side | 1 |
| 8 | Desplazador l/derecho | Right offset | 1 |
| 9 | Desplazador l/izquierdo | Left offset | 1 |
| 10 | Tornillo M10/125 x 70 DIN912 | M10/125 x70 screw | 2 |
| 11 | Arandela M10 DIN6798/A | M10 DIN6798/A washer | 2 |

.